## Slide 1: Plan de excavación
14 de mayo de 2019

## Slide 2: Objetivo
Establecer los procedimientos y controles necesarios para la ejecución de trabajos que impliquen excavaciones mayores a 1,5 m de profundidad.
Observación: Algunos puntos que se van a comentar también aplican para trabajos complejos con profundidades menores a 1,5 m.

## Slide 3: Puntos a tratar
Inspección previa del lugar
Señalización
Excavación
Procedimiento de evacuación
Finalización de los trabajos
Revisión y control
EPP obligatorio

## Slide 4: Inspección previa del lugar
Previo a salida consultar con los Supervisores las posibles interferencias (que están disponibles en el GIS como ser: UTE, GAS, ANCAP, Saneamiento, etc).
En el lugar se debe identificar posibles elementos que revelen la existencia de terceros (carteles, columnas, cámaras, etc.).
Hacer cateos a mano para detectar posibles interferencias.

## Slide 5: Inspección previa del lugar
En caso de constatar la presencia de interferencias próximas a las redes de OSE se coordinará con cada ente.
Se deberán tomar todas las medidas precautorias posibles, así como aguardar los tiempos necesarios para su implementación.
Se debe tener en cuenta que una rotura en una instalación de un tercero puede provocar:
  Graves accidentes para el grupo humano, como para terceros
  Costos imprevistos para la Administración.

## Slide 6: Inspección previa del lugar
Se deberá tener en cuenta la existencia de elementos sobre el terreno cuya estabilidad pueda verse afectada una vez realizada la excavación:
  Columnas
  Cámaras
  Edificaciones
  Árboles
  Etc.

## Slide 7: Señalización
Antes de comenzar la excavación hay que solicitar la señalización necesaria. En caso de necesitar más elementos durante o al final del trabajo se debe llamar y agregar al pedido inicial.
Elementos a utilizar :
  Trabajos en calles (de barrio) con velocidad de circulación de 45 Km/h

## Slide 8: Señalización En estos casos si es necesario se solicita el apoyo de Tránsito de la I.M. En general:
  Trabajos en Avenidas con velocidad de circulación de 45 Km/h. Ej: Millán, San Martín.
  Trabajos en Vías de Circulación rápida de 60 a 75 Km/h. Ej: Propios, Gral. Flores, Rambla Portuaria.

## Slide 9: Excavación.
Realizadas las verificaciones previas, se puede comenzar con la excavación.
No dude en todo momento de requerir a la zona el apoyo de Supervisor, Prevencionista, Ingeniero de apoyo y/o Jefe de zona para aplicar el plan de excavación o la adopción de medidas de seguridad adicionales.
No se permitirá el ingreso a la excavación sin haber inspeccionado la estabilidad de la misma.

## Slide 10: Excavación
La maquinaria deberá presentar señal sonora de retroceso y circular a una distancia prudente (1,5 m mínimo) de la excavación.
Todo el material que proviene de la excavación se debe embolsar y disponer de forma tal que no comprometa la estabilidad de la paredes ni la circulación del tránsito vehicular y peatonal.
Verificando la estabilidad in situ del terreno, se determinará la necesidad de apuntalar con entibado o la ejecución de talud a 45º.

## Slide 11: Excavación con talud
Para el caso que se constate la estabilidad de las paredes del terreno (ej. tierra virgen), se permite para excavaciones mayores a 1,5m la ejecución de talud.

## Slide 12: Excavación con entibado
Para el caso que se constate la presencia de terrenos arenosos, de rellenos o que la estabilidad de las paredes esté comprometida, para excavaciones mayores a 1,5m será obligatorio el uso de entibado.
Hay dos modalidades (depende del tamaño del pozo):
  Arrendado (pozos grandes)

## Slide 13: Excavación con entibado
  Propio de la Gerencia (pozos chicos)-Entibado de 2mx2m
  o 2mx3m.

## Slide 14: Excavación con entibado
Se dispondrán de bombas de achique para efectuar los trabajos con la mínima cantidad de agua posible, ya sea para facilitar la tarea como para no comprometer la estabilidad de la excavación.
Se deberá disponer de 2 escaleras dispuestas en dos puntos diametralmente opuestos de la excavación.

## Slide 15: Procedimiento de evacuación
En caso de derrumbe, para facilitar el escape del personal, se deberá disponer en todo momento del acceso a la salida por dos puntos diametralmente opuestos, ya sea por medio de rampas en el terreno con el talud adecuado y/o con escaleras de mano.

## Slide 16: Revisión y control
  Se deben revisar las paredes de la excavación en los siguientes casos:
  Después de la interrupción del trabajo por más de 1 día
  Después de un desprendimiento de tierra
  Después de sobrevenir daño a un apuntalamiento
  Después de fuertes lluvias
  Cuando se encuentren elementos externos que puedan comprometer la estabilidad de la excavación (cámaras, columnas, fundaciones, edificaciones linderas, árboles, etc.)

## Slide 17: EPP (Equipos de Protección Personal). Uso obligatorio.
  Casco de seguridad
  Bota de goma o calzado de seguridad
  Chaleco o campera reflectiva
  Visor protector facial en caso de uso de amoladora
  Antiparras o lentes de seguridad contra impacto de proyección de particulas
  Guantes de protección mecánica
  Equipo de lluvia
  Delantal de cuero para el uso del martillo
  Cinturón de seguridad amarrado con cuerda de vida para el caso de trabajos especiales por su profundidad o tipo de terreno.

## Slide 18: Finalización de los trabajos
  Se procede al retiro del apuntalamiento (en caso que se haya usado).
  Se acondicionan las bolsas dentro del perímetro de la señalización. Se pasa a la Supervisión el reporte de la cantidad de bolsas utilizadas.
  Se acondicionan los carteles y las balizas, con malla y cinta.
  Se dejará asentado en la OT el trabajo realizado, así como la reposición de pavimento, las cantidad de balizas, bolsas, materiales utilizados y personal involucrado en la tarea.

## Slide 19: Aportes, sugerencias, preguntas?? GRACIAS!!
14 de mayo de 2019